Druhy zpracovávaného odpadu

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje jsou na recyklačním závodě  v Přemyslovicích přijímány ke zpracování (recyklaci) následující odpady:

Katalog. číslo 17 01 01 – BETON

Katalog. číslo 17 01 02 – CIHLY

Katalog. číslo 17 01 03 – TAŠKY A KERAMICKÉ VÝROBKY

Katalog. číslo 17 01 07 – SMĚSI NEBO ODDĚLENÉ FRAKCE BETONU, CIHEL, TAŠEK A KERAMICKÝCH VÝROBKŮ NEUVEDENÉ POD ČÍSLEM 17 01 06

Katalog. číslo 17 03 02 – ASFALTOVÉ SMĚSI NEUVEDENÉ POD ČÍSLEM 17 03 01

Katalog. číslo 17 05 04 – ZEMINA A KAMENÍ NEUVEDENÉ POD ČÍSLEM 17 05 03

Katalog. číslo 17 09 04 – SMĚSNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  NEUVEDENÉ POD ČÍSLY 17 09 02     a 17 09 03

Dodavatel odpadu má povinnost předložit informace a doklady o kvalitě odpadu.

Jak připravit stavební odpad

Stavební odpad nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami ( např. ropnými ) a je nutno před odvozem oddělit od sutí jiné příměsi jako papíry, plasty, sádrokartony, asfaltové lepenky, dřevo, kov, sklo, hydroizolační a termoizolační materiály, eternitové krytiny apod. Tyto materiály pro náš proces recyklace označujeme jako „nežádoucí příměsi“ Velikost jednotlivých kusů nemá být větší než 500 mm měřeno uhlopříčně. Čistou stavební suť je třeba pokud možno rozdělit na skupiny betony, cihly a živice a předat k recyklaci.

Povinnosti původců odpadů :

- podřídit se kontrole pro zjištění dováženého odpadu, dbát pokynů obsluhy zařízení, omezit přítomnost v zařízení na nezbytně nutnou dobu,

- přivážet odpad v druhové skladbě odpovídající průvodní dokumentaci každé dodávky

- umožnit obsluze provádět vizuální kontrolu odpadu ,

- dbát pokynů obsluhy zařízení při provozu.

- řidiči přepravních vozidel odpadů odpovídají za očištění vozidel při vjezdu na veřejnou komunikaci.